## Slide 1: 一种基于机器学习的安卓多因素认证系统MVSA
安卓多因素识别小分队

## Slide 2
3/
4/
创新性说明
作品测试与分析
1/
2/
作品设计与实现
作品概述
5/
总 结
MENU

## Slide 3
1
PART 1
作品概述
1.1 选题背景
1.2 特色描述

## Slide 4
手机敏感信息量增多
手机使用量及需求增长
我国移动支付普及率攀升
支付安全亟需保障
移动设备易被盗窃
移动设备被盗窃带来支付安全威胁
当前认证方法不足之处
安全性与可用性之间的冲突
中国网民安全意识薄弱
主要组分为非高知群体
1.1 选题背景

## Slide 5
触控动力学
可用性高
用户体验好
基于知识的认证
延迟自动识别
生物识别认证
安全性低
可用性低
设备要求高
技术不成熟
对设备要求高
不方便
社交尴尬
当前认证方法
安全性
可用性
我们的方法
1.1 选题背景

## Slide 6
多因素认证
九宫格划屏密码输入
无监督异常检测模型
多场景下稳定可靠
用户操作无感
用户使用便捷
在密码基础上
加入行为特征
可用于手机解锁
丰富了应用场景
更贴近现实问题的处理模式
更好地保护用户的数据隐私
首次使用时只需花2分钟录入数据
不影响用户体验
用户操作十分友好
在多个常见认证场景进行了系统的测试
1.2 特色描述

## Slide 7
2
PART 2
作品设计与实现
2.1 系统功能
2.2 传感器
2.3 算法和工具
2.4 系统运行流程
2.5 系统模块

## Slide 8
01 功 能
02 传感器
03 算法和工具
04 流 程
05 模 块
2.1 系统功能
真用户
MVSA
认证成功
假用户
MVSA
认证失败
真用户丢失/暂离设备
假用户持有设备和密码
密码
IMU数据
触屏数据
SVM
自动编码器

## Slide 9
01 录入
02 需求描述
03 输出
04 反馈
05 优化
01 功 能
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
算法和工具
01 功 能
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
算法和工具
支付宝/微信等支付密码
手机锁屏解锁密码
其它输入密码应用
2.1 系统功能
应用范围：

## Slide 10
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
基础传感器
内置传感器
安卓触屏接口
复合传感器
线性加速度传感器
陀螺仪
环境温度传感器
磁场传感器
心率传感器
光线传感器
近程传感器
压力传感器
相对湿度传感器
线性加速器
步测器
倾斜检测器
方向传感器
倾斜检测器
拿起手势传感器
唤醒手势传感器
X和Y字段
Size字段
Pressure字段
2.2 传感器

## Slide 11
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
二分类
无监督异常侦测
传统方法
创新点
区分出当前输入正确用户密码的人是/不是真的用户本人
有正样本（用户本人数据）和负样本（随机匿名抽取的其它非该用户的数据）
采用支持向量机（SVM）模型
通过当前的密码输入与用户数据库中信息比对，判断其是否是真用户输入
只使用正样本，更好的保护了用户的隐私
采用自动编码器模型
2.3 认证算法和工具

## Slide 12
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
2.4 系统运行流程
用户选择 按键识别/九宫格划屏识别
用户在手机端使用APP输入密码，录入30个左右的数据样本
执行登录操作，在手机端输入密码
服务器端进行判断，并返回判断结果

## Slide 13
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-2 系统模块图
2.5 系统模块

## Slide 14
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
02
用户数据训练模块
特征选取和预处理
使用训练集训练分类器
保存模型和计算的训练参数
采集内容：
密码
触屏数据
线性加速度
陀螺仪数据
用户数据采集模块
01
03
用户验证登录模块
用户输入密码
数据处理
计算
信心分数
重建数据
判断并
返回结果
2.5 系统模块

## Slide 15
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-3 密码输入界面
2.5.1 用户数据采集模块

## Slide 16
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
数据项名称 | 数据项含义
Xord | 触摸时的X坐标
Yord | 触摸时的Y坐标
Pressure | 触屏压力
Presize | 触摸面积
Touchtime | 开始一次触摸到结束该次触摸的时间
Gaptime | 本次触摸距离上一次触摸的间隔时间
ACC | 手机线性加速度传感器的数据,ACCx、ACCy、ACCz分别表示三轴线性加速度
DIR | 手机陀螺仪的数据,DIRx、DIRy、DIRz分别表示三轴角速度
表2-1 按键密码采集数据字段及含义表
2.5.1 用户数据采集模块

## Slide 17
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
数据项名称 | 数据项含义
Xord | 触屏时的X 坐标
Yord | 触屏时的Y坐标
Pressure | 触屏压力
Presize | 触屏面积
distance | 触摸坐标偏移距离
speed | 划屏速度，通过坐标差和时间差计算
Gaptime | 从一个按钮划到下一个按钮耗时
ACC | 手机线性加速度传感器的数据
DIR | 手机陀螺仪的数据
表2-2 九宫格密码采集数据字段及含义表
2.5.1 用户数据采集模块

## Slide 18
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-4 触摸时间和触摸间隔
图2-5 划屏偏移距离
2.5.1 用户数据采集模块

## Slide 19
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-6 4位用户触摸时间数据
2.5.2 用户数据训练模块

## Slide 20
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-7 4位用户触摸间隔数据
2.5.2 用户数据训练模块

## Slide 21
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-8 4位用户从一个键划到另一个键耗时
2.5.2 用户数据训练模块

## Slide 22
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-9 自动编码器架构
2.5.2 用户数据训练模块

## Slide 23
02 传感器
03
04 流 程
05 模 块
01 功 能
算法和工具
图2-10 登录验证界面
2.5.3 用户登录验证模块

## Slide 24
3
PART 3
作品测试与分析
3.1 测试环境与指标
3.2 测试方案
3.3 按键密码测试
3.4 九宫格密码测试

## Slide 25
01
测试数据集
按键密码数据集与九宫格密码数据集
3.1 测试环境与指标
02
测试环境
服务器端：Intel core i5-8300H
NVIDIA Geforce GTX 1050
手机端： 华为mate8、小米6、vivox20
03
测试指标
TPR、FPR、F1-score

## Slide 26
01
二分类模型测试
在数据库中，我们每次选择一个用户为真用户，数据库中的其它用户是假用户，真用户的数据是正样本，假用户的数据是负样本。
训练时，真用户的数据选取70%到训练集，30%到测试集中；随机匿名抽取50%的假用户，其样本放到训练集中，另外抽取50%的假用户的样本放到测试集中。
用训练集训练模型，用测试集测试模型。
3.2 测试方案

## Slide 27
02
无监督模型测试
每次选择一个用户为真用户，数据库中的其它用户是假用户。
训练时，真用户的数据选取70%，按7：3的比例切分为训练集和验证集；真用户的其余30%数据在测试集中，测试集另外的数据由所有的假用户的数据构成。
用训练集训练模型，用测试集测试模型。
3.2 测试方案

## Slide 28
TPR | TNR | FPR | FNR | F1-score
92.622% | 99.769% | 0.231% | 7.377% | 0.921
TPR | TNR | FPR | FNR | F1-score
90.660% | 93.431% | 6.568% | 9.339% | 0.555
表3-2 无监督异常侦测模型下50位用户测试结果
表3-1 二分类模型下50位用户测试结果
3.3 按键密码测试

## Slide 29
 | Classifier | FPR | FNR
Margit Antal | knndd | 0.13±0.10 | 0.11±0.15
Margit Antal | parzendd | 0.00±0.00 | 1.00±0.00
Margit Antal | mogdd | 0.02±0.03 | 0.53±0.24
MVSA | Auto Encoder | 0.06 | 0.09
表3-3 MVSA与现存相关工作性能对比
3.3 按键密码测试

## Slide 30
图3-1 MVSA多场景下测试(站着/坐着/运动前后)
3.3 按键密码测试

## Slide 31
图3-2 模仿攻击（使用节拍器打节奏）
3.3 按键密码测试

## Slide 32
图3-3 自动编码器重建误差
3.3 按键密码测试

## Slide 33
TPR | TNR | FPR | FNR | F1-score
93.040% | 99.828% | 0.171% | 6.959% | 0.940
表3-4 二分类模型下30位用户测试结果
TPR | TNR | FPR | FNR | F1-score
91.509% | 95.807% | 4.192% | 8.490% | 0.626
表3-5 无监督异常检测模型下30位用户测试结果
3.4 九宫格密码识别测试

## Slide 34
4
PART 4
作品亮点
4.1 创新性
4.2 实用性

## Slide 35
02 传感器
02
九宫格密码
丰富应用场景
更高准确率
密码
触屏数据
线性加速度
陀螺仪数据
多因素认证
01
03
无监督异常检测
4.1 创新性
贴近实际应用
保护数据隐私

## Slide 36
01
02
03
04
用户使用便捷
预先录入数据量少
用户可在多种场景下使用
用户操作无感
无需用户额外操作
多场景下稳定可靠
低资源开销
传感器资源开销较小
识别在服务器端
4.2 实用性

## Slide 37
5
PART 5
总结
5.1 回顾
5.2 展望

## Slide 38
5.1 回顾
本系统通过预先采集用户输入密码时传感器所收集到的数据流，为每个用户训练一个用户身份认证模型，当用户进行认证操作时，会用模型对认证时采集到的数据流进行判决，给出用户是否是真正用户的判决结果。系统支持按键密码和九宫格密码，用户使用便捷，用户操作无感，与平常输入密码并无差异，用户资源开销低，多场景下稳定可靠。

## Slide 39
进一步优化提升用户体验
提供接口供其它应用调用
探索更多创新实用验证模式
5.2 展望

## Slide 40: Thanks